## Slide 1: 水質届出 概要
届出の種類 | 契機 | 時期
設置 | 施設を設置しようとするとき（施設の更新含む） | 工事着手予定日の60日前まで
構造等変更 | 施設の構造等を変更しようとするとき | 
廃止 | 施設を廃止したとき | 廃止後30日以内
氏名等変更 | 代表者氏名、届出者名称・住所、事業場名称・住所を変更したとき | 変更後30日以内
承継 | 施設を承継したとき | 承継後30日以内
使用 | 法令の改正により新たに指定された施設を既に設置しているとき | 施設となってから30日以内
工場または事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置、変更等すると き
都道府県知事に下記のとおり届出が必要。

## Slide 2: 必要書類（設置、使用、変更） ※水濁法 第5条1項の場合
<法定様式>
特定施設の設置（使用、変更）届出書
別紙１）特定施設の構造
別紙２）特定施設の設備 ※有害物質使用特定施設に限る
別紙３）特定施設の使用の方法
別紙４）汚水等の処理の方法
別紙５）排出水に係る排出水の汚染状態および量
別紙６）排出水に係る用水および排水の系統
<その他書類>
付近の見取図（周辺100m程度）
敷地内の建物配置図（特定施設等、処理施設、用排水系統を図示）
作業工程図
特定施設等の構造概要図
処理施設の構造概要図
構造基準の適用範囲を示した図面 ※有害物質使用特定施設に限る
使用原材料のSDS ※量が多い場合は、要相談
特定施設の一覧表 ※有害物質の使用状況も記載してあることが望ましい

## Slide 3: 必要書類（廃止、氏名等変更、承継）
使用廃止
-特定施設の使用廃止届出書
-敷地内の建物配置図（廃止施設を図示）
氏名等変更
-特定施設の氏名変更届出書
承継
-承継届出書
-敷地内の建物配置図（承継施設を図示）

## Slide 4: 設置届、変更届に係る実務のフロー
設置（変更）することが決定
↓
（必要あれば、県（市）に相談）
↓
届出書類の準備
↓
届出（受理後60日間着手制限）・・・・・・着工の60日前までに届出
< 審査 >
審査終了
↓
着手制限の期間短縮（通知）
↓
工事着工、設置
60日間